Ausschreibungsvorschlag für das Objekt

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Vorbemerkung

Bei den nachfolgend beschriebenen Dach- und Sicherheitssystemen handelt es sich um Produkte der DWS Pohl GmbH, Düren. Es steht dem Bieter frei, für gleichwertige Produkte ein gesondertes Nebenangebot auszuarbeiten.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheit erforderlich ist.

Eventuelle Bedenken sind im Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.

Die Verlegevorschrift bzw. die Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vollständig informiert.

Diese Ausschreibung der DWS Pohl GmbH ist kostenlos und unverbindlich. Sie entbindet die ausschreibende Stelle/ das ausführende Unternehmen nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht und deren Haftung. (Erweiterte Lieferbedingungen Pkt. 4)

Ansprechpartner:

DWS Pohl GmbH

Nickepütz 33

52349 Düren

Tel: 	02421/ 96 58-0

Fax:	02421/	96 58- 90

| 1.0 |  | Wand- und Terrassenanschlüsse, Kiesleisten |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.1.1 | ______ m | Wandanschluss ff-Wandanschlussprofil ff-Wandanschlussprofil der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 60 mm hoch inkl. Ökosteg und Schweißbahn- bzw. Folienseite. 1) >Auswahl< ( einschließlich Dichtschnur mit Befestigungsmaterial nach Fachregeln aus Edelstahl liefern und nach Herstellervorschrift montieren Die Oberkante des Profils ist mit Versiegelungsmasse nach Herstellervorschrift zu verfugen 2) >Auswahl< ( a) Lohn: ( b) EP: Material: |
| 1.1.2 | ______ Stk. | Wandanschlussprofile Wandanschlussprofil der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 1) >Auswahl< ( a) W 125 ( b) WG ( c) SKL 45 ( d) S4 ( e) KL 45 ( f) KW 62 ( g) WFL 50/5 mit Befestigungsmaterial nach Fachregeln aus Edelstahl liefern und nach Herstellervorschrift montieren Die Oberkante des Profils ist mit Versiegelungsmasse nach Herstellervorschrift zu verfugen 2) >Auswahl< ( a) Lohn: ( b) EP: Material: |

| 1.2 | ______ m | PT Terrassenanschlussprofile PT Terrassenanschlussprofil der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 1) >Auswahl< ( a) 120 mm ( b) 180 mm 2) >Auswahl< ( a) mit Deckschiene ( b) ohne Deckschiene mit Befestigungsmaterial nach Fachregeln aus Edelstahl liefern und nach Herstellervorschrift montieren 3) >Auswahl< ( a) Lohn: ( b) EP: Material: |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | ______ Stk. | Kiesleisten Kiesleisten der DWS Pohl GmbH, Düren, Tel: 02421/9658-0, Fax: 02421/9658-90, www.pohlnet.com, 1) >Auswahl< ( a) Typ KFL 80 ( b) Typ H ( c) Typ O liefern und nach Fachregeln sowie nach Herstellervorschrift montieren 2) >Auswahl< ( a) Lohn: ( b) EP: Material: |